Кемеровская область

Гурьевский муниципальный район

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2019 г.                            № 566

Об актуализации Схемы

теплоснабжения Урского

сельского поселения на 2020г.,

с перспективой развития до 2030г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании соглашения о передаче администрацией Гурьевского городского поселения осуществления части своих  полномочий администрации Гурьевского муниципального района от 13.11.2018г и протокола проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения Урского сельского поселения на 2020 г., с перспективой развития на 2030 г. от 20 июня 2019 года.

1. Актуализировать Схемы теплоснабжения Урского сельского поселения на 2020 год с перспективой развития до 2030 года, утвержденные постановлением администрации Гурьевского муниципального района от 30.01.2015г. № 151-П, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Знаменка» и обнародованию путем размещения на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района www.admgur.ru в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Гурьевского муниципального района Митряйкина Д.В.

Глава Гурьевского

муниципального района                                                           С.А. Черданцев

таблица 1. Состав и техническая характеристика оборудования котельных

| № п/п | Наименование котельной | Состав и оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| 1 | Котельная № 16 – поселок Урск | КВр-0,8 | 0,8 | 2006 | 1,066 | 0 | 0,002 | 1,068 |
|  |  | КВр-0,8 | 0,8 | 2014 |  |  |  |  |
|  |  | КВр-0,8 | 0,8 | 2010 |  |  |  |  |
|  |  | КВр-0,8 | 0,8 | 2015 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 17 – Тайгинский леспромхоз | НР-18 | 0,15 | 2005 | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 |
|  |  | НР-18 | 0,15 | 2005 |  |  |  |  |

Установленная мощность котельной № 16 пос.Урск – 3,2 Гкал/час.

Установленная мощность котельной № 17 пос.Тайгинский леспромхоз – 0,3 Гкал/час.

Таблица 4. Тепловая нагрузка для перспективной застройки в период 2030 года

| Наименование населенного пункта | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |
|  | 2014 | 2020 | 2024 | 2030 |
| Урское сельское поселение | 1,202 | 0 | 0 | 1,202 | 1,146 | 0 | 0,002 | 1,148 | 1,146 | 0 | 0,002 | 1,148 | 1,146 | 0 | 0,002 | 1,148 |

Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом в 2030 г. в целом составляет 1,148 Гкал/час.

Таблица 17. Топливный баланс системы теплоснабжения

| Наименование котельной | 2014 | 2020 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. |
| Котельная №16 пос.Урск | 3176,8 | 0,693 | 2545,1 | 0,685 | 2545,1 | 0,681 | 2545,1 | 0,677 |
| Котельная № 17 пос.Тайгинский леспромхоз | 216,1 | 0,047 | 187,2 | 0,047 | 187,2 | 0,046 | 187,2 | 0,046 |
| ИТОГО: | 3393,0 | 0,741 | 2732,30 | 0,732 | 2732,30 | 0,728 | 2732,30 | 0,723 |

таблица 6. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной

тепловой нагрузки котельной № 16 пос.Урск по состоянию на 2014-2030 годы

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Собственные нужды источника, Гкал/час | Тепловые потери в сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Резерв/дефицит Тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,12 | 2,02 |
| 2015 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,12 | 2,02 |
| 2016 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,12 | 2,02 |
| 2017 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,12 | 2,02 |
| 2018 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,12 | 2,02 |
| 2019 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,068 | 2,01 |
| 2020 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,068 | 2,01 |
| 2021 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,068 | 2,01 |
| 2022 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,068 | 2,01 |
| 2023 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,068 | 2,01 |
| 2024 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,068 | 2,01 |
| 2025 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,068 | 2,01 |
| 2026 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,068 | 2,01 |
| 2027 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,068 | 2,01 |
| 2028 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,068 | 2,01 |
| 2029 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,068 | 2,01 |
| 2030 | 3,2 | 3,2 | 0,0150 | 0,109 | 1,068 | 2,01 |

Таблица 9. Тепловая мощность котельных нетто

| Номер, наименование котельной | Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2020год | 2024 год | 2030 год |
| Котельная № 16 пос.Урск | 3,1350 | 3,185 | 3,185 | 3,185 |
| Котельная № 17 пос. Тайгинский леспромхоз | 0,2986 | 0,2986 | 0,2986 | 0,2986 |

П.4.6 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Срок службы котлоагрегата КВр-0,8 котельной № 16 пос.Урск котлоагрегатов Нр-18 котельной № 17 пос.Тайгинский леспромхоз Урского сельского поселения к2030 году достигнут нормативного значения – 10 лет.

таблица 19. Прогноз нормативов создания запасов каменного угля

| Наименование энергоисточника | Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ), тыс.тонн | Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс.тонн | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| Котельная № 16 пос.Урск | 0,321 | 0,044 | 0,277 |
| Котельная № 17 пос.Тайгинский леспромхоз | 0,022 | 0,003 | 0,019 |
| 2024 год |
| Котельная № 16 пос.Урск | 0,321 | 0,044 | 0,277 |
| Котельная № 17 пос.Тайгинский леспромхоз | 0,022 | 0,003 | 0,019 |
| 2030 год |
| Котельная № 16 пос.Урск | 0,321 | 0,044 | 0,277 |
| Котельная № 17 пос.Тайгинский леспромхоз | 0,022 | 0,003 | 0,019 |

Таблица 26. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Номер, наименование котельной | Загрузка источников по присоединенной тепловой нагрузке, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2020 год | 2024 год | 2030 год |
| Котельная № 16 пос.Урск | 1,122 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| Котельная № 17 пос. Тайгинский леспромхоз | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |